## Slide 1
Mạng TTCN & Hệ SCADA
Lê Hoài Nam Nguyễn Đình Dũng Phạm Đình Thường Nguyễn Hữu Nghĩa Nguyễn Đức Lộc
GV. Ngô Đình Thanh
Hệ thống tưới nhỏ giọt

## Slide 2: NỘI DUNG
Yêu cầu dự án
Phương án thiết kế và giải pháp
Thiết kế
Demo dự án và đánh giá kết quả

## Slide 3: Yêu cầu dự án
Xây dựng hệ SCADA sử dụng vi điều khiển mô phỏng PLC, có đầy đủ chân vào ra digital và analog… có thể lập trình bằng ngôn ngữ ladder
Sử dụng các giao thức truyền thông công nghiệp
Dự án đơn giản, phù hợp với thời gian cho phép

## Slide 4: II. Phương án thiết kế và giải pháp

## Slide 5: Phương án thiết kế và giải pháp
Lựa chọn phần mềm: OpenPLC
  OpenPLC là một nền tảng mã nguồn mở
  Lập trình đơn giản, cơ chế hoạt động Master/Slave
  MODBUS RTU, MODBUS TCP/IP
  Dễ dàng mở rộng các chân IN/OUT
Lựa chọn phần cứng: NODEMCU
  Giá thành rẻ
  Dễ lập trình
  Hỗ trợ nhiều giao thức truyền thông: MODBUS RTU, TCP/IP,...
  Phù hợp với dự án

## Slide 6: Phương án thiết kế và giải pháp
Lựa chọn chuẩn truyền thông: MODBUS TCP/IP
  Chuẩn truyền thông phổ biến trong công nghiệp
  Có thể dùng với NODEMCU
Lựa chọn hệ SCADA: MySCADA
  Hỗ trợ nhiều chuẩn truyền thông công nghiệp
  Giao diện dễ sử dụng

## Slide 7: III. Thiết kế

## Slide 8: a. Sơ đồ tổng quan của hệ thống mạng

## Slide 9: b. Phân tích giao thức truyền thông đã chọn
Giao thức truyền thông MODBUS TCP/IP
Ưu điểm | Nhược điểm
Sử dụng kết nối không dây,thi công đơn giản Giảm không gian lắp đặt | Vùng hoạt động phụ thuộc vào tầm phát sóng của Modem wifi Tốc độ đáp ứng không nhanh

## Slide 10: c. Giá thành hệ thống
Thiết bị | Giá
2 module Nodemcu | 180.000 đ
Mạch in, relay, linh kiện | 100.000 đ
Hộp PLC | 40.000 đ
 | Tổng: 320.000 đ

## Slide 11: d. Thiết kế phần cứng
THÔNG SỐ PLC | 
Thiết kế | Hình hộp chữ nhật
Điện áp đầu vào | 12V
Dòng cho phép | 1A
Số chân Digital I/O | 8
Số chân Analog | 2 ( Độ phân giải 10bit)
Dòng tối đa trên mỗi chân I/O | 30mA
Cổng truyền thông | UART,SPI

## Slide 12: d. Thiết kế phần cứng
Đầu vào / ra
Mạch ghép tầng

## Slide 13: Cách ly đầu vào/ ra
Cách ly đầu vào
Cách ly đầu ra

## Slide 14: e. Thiết kế phần mềm hệ thống
Open
PLC
OpenPLC Edtitor
OpenPLC
Runtime
MySCADA

## Slide 15: e. Thiết kế phần mềm
Firmware nạp Nodemcu
  Thiết lập truyền thông Modbus TCP với OpenPLC
  Thuật toán Kalman lọc tín hiệu Analog đầu vào
  Chương trình WiFiManager
Chương trình ladder cho OpenPLC
Hệ Scada: Hiển thị, Điều khiển, Giám sát, Thu thập dữ liệu
Webserver và SQL thu thập và hiển thị lịch sử kết nối của PLC

## Slide 16: Webserver hiển thị lịch sử kết nối PLC

## Slide 17: Giám sát điều khiển từ xa

## Slide 18: IV. Demo dự án và đánh giá kết quả

## Slide 19: Hệ thống tưới nhỏ giọt
Thu thập dữ liệu nhiệt độ môi trường, độ ẩm đất bằng các cảm biến
Điều khiển
  Hệ thống làm mát thông gió
  Hệ thống tưới nhỏ giọt
  Hệ thống chiếu sáng
Điều khiển giám sát
  Phần mềm SCADA chạy trên máy tính
  Giám sát qua smartphone (web app)